## Slide 1
Inteligência Artificial Simbólica na Restauração de Redes Backhaul sem Fio
INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Fernando Sabino Dantas
Prof. Edson Emílio Scalabrin

## Slide 2
ÍNDICE
02 / 60
Estrutura da Apresentação
1
Fundamentos e Domínio
Problema, cenário e grandezas de comunicação
2
Sistema Especialista
Representação, inferência e fatores de certeza
3
Planejamento Automático
STRIPS, análise meios-fins e busca progressiva
4
Busca A*
Caminho, garantias e comparação experimental
5
Integração e Avaliação
Contratos, reprodução e limites de validade
6
Síntese e Continuidade
Contribuições e agenda de investigação
7
Referências e Discussão
Fundamentação e questões para debate

## Slide 3
1 · FUNDAMENTOS E DOMÍNIO
03 / 60
Problema e questão de investigação
Como produzir recomendações justificáveis de diagnóstico, intervenção e roteamento sob hipóteses explícitas?
Diagnóstico: quais hipóteses são sustentadas pelas evidências?
Planejamento: quais ações satisfazem o objetivo e as restrições?
Busca: qual caminho minimiza o custo definido no modelo?
A integração exige coerência entre evidências, estados, ações e objetivos.

## Slide 4
1 · FUNDAMENTOS E DOMÍNIO
04 / 60
Topologia

## Slide 5
1 · FUNDAMENTOS E DOMÍNIO
05 / 60
Grandezas Físicas: Definição e Interpretação
Grandeza | Definição técnica | Interpretação
RSSI (dBm) | Indicador de potência recebida, referido a 1 mW. | Valores mais negativos indicam menor potência recebida.
SNR (dB) | Relação entre a potência do sinal de interesse e a potência do ruído. | Valores reduzidos podem elevar a ocorrência de erros de recepção.
Perda de percurso (dB) | Atenuação no percurso de propagação modelado. | Maior perda reduz a potência recebida, mantidas as demais condições.

## Slide 6
1 · FUNDAMENTOS E DOMÍNIO
06 / 60
Indicadores de Acesso ao Meio e Desempenho
Indicador | Definição operacional | Possíveis associações
Retransmissões MAC (%) | Percentual segundo a unidade e o denominador de contagem definidos. | Contenção, colisões ou falhas de recepção.
Perda de pacotes (%) | Pacotes não recebidos em relação aos enviados, com prazo de avaliação. | Descarte, falhas de enlace ou indisponibilidade de rota.
RTT (ms) | Intervalo entre o envio e o recebimento da resposta correspondente. | Filas, retransmissões, processamento e percurso.
Carga oferecida (%) | Taxa de tráfego oferecida dividida pela capacidade de referência. | Pressão sobre a capacidade efetiva e possível saturação.
Um indicador de degradação não identifica isoladamente sua causa.

## Slide 7
1 · FUNDAMENTOS E DOMÍNIO
07 / 60
Observações, Intervenções e Informação Desconhecida
Observação
Valor, unidade, sujeito, janela temporal e procedência devem identificar a evidência.
Intervenção
Parâmetros configurados e falhas introduzidas pertencem ao controle do experimento.
Desconhecido
Ausência de observação não equivale a valor zero nem à negação de uma hipótese.

## Slide 8
1 · FUNDAMENTOS E DOMÍNIO
08 / 60
3 Representações e 3 Critérios de Correção
Sistema especialista
Fatos e regras → hipóteses graduadas
Critério: aplicação rastreável da base de conhecimento.
Planejamento
Estado, ações e objetivo → plano
Critério: aplicabilidade e satisfação do objetivo.
Busca A*
Grafo e custos → caminho
Critério: conectividade e custo mínimo sob as condições da heurística.

## Slide 9
1 · FUNDAMENTOS E DOMÍNIO
09 / 60
Escolha Metodológica e Alcance das Evidências
Decisão | Justificativa | Limite
Regras explícitas | Conhecimento inspecionável e exemplos reproduzíveis. | Regras e limiares podem incorporar erros e lacunas.
Planejamento simbólico | Precondições e efeitos permitem validar sequências. | Efeitos determinísticos simplificam a execução.
A* com limite inferior | Busca informada com condições de otimalidade explicitadas. | Garantia condicionada ao modelo de custo.
Casos ilustrativos | Verificação de comportamento e comunicação dos conceitos. | Não estimam acurácia em uma população operacional.

## Slide 10
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
10 / 60
Diagnóstico Baseado em Regras de Produção
Implementação: src/aisg/expert_system/kb_simulated.py
Uma hipótese deve ser acompanhada das evidências e regras que a sustentam.
41 regras na base do cenário simulado.
Oito casos ilustrativos, incluindo a condição saudável.
Encadeamento progressivo e regressivo sobre o mesmo motor.
A rastreabilidade da inferência é verificável; a validade diagnóstica exige avaliação independente.

## Slide 11
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
11 / 60
Arquitetura e separação de responsabilidades
Entradas
Valores e respostas
Memória
Fatos e suporte
Inferência
Seleção e aplicação
Saídas
Hipóteses e explicação
Base de conhecimento: variáveis, regras e limiares.
Motor: avaliação de condições, conflito e propagação de suporte.
Explicação: procedência das conclusões e justificativa das perguntas.
Alterar o conhecimento do domínio não exige substituir o algoritmo de inferência.

## Slide 12
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
12 / 60
Organização da Base de Conhecimento
Qualidade
RSSI e SNR
Sintomas
Perda e atraso
Diagnóstico
Hipóteses concorrentes
Recomendação
Ação e autorização
Condições intermediárias reduzem repetição de conhecimento.
Regras de contraevidência podem reduzir o suporte de hipóteses.
Indicadores correlacionados exigem cuidado na agregação.
A estrutura em camadas organiza o raciocínio; não demonstra independência causal.

## Slide 13
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
13 / 60
Variáveis Observáveis e Parâmetros do Cenário
Grupo | Exemplos no código | Papel na inferência
Condições de recepção | rssi_dbm; snr_db | Qualificação do sinal.
Desempenho | retry_rate_pct; packet_loss_pct; rtt_ms | Sintomas e hipóteses concorrentes.
Carga | offered_load_pct | Pressão sobre a capacidade de referência.
Controle do cenário | excess_path_loss_db; co_channel_emitter | Informação assistida sobre a intervenção.
Disponibilidade | node_responding; route_present | Distinção entre nó, percurso e encaminhamento.
Os intervalos aceitos pela implementação não são faixas validadas de operação.

## Slide 14
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
14 / 60
Distribuição das 41 Regras em 5 Camadas

## Slide 15
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
15 / 60
Regra de Diagnóstico e Contra-Evidência
S14: SE retry_rate_pct > 30
E signal_quality != poor
E co_channel_emitter = no
ENTÃO diagnosis = mac_contention CF = +0,85
S25: SE retry_rate_pct <= 30
ENTÃO diagnosis = mac_contention CF = −0,80
Os limiares e pesos são nominais.
A regra expressa uma associação heurística explicitamente revisável.
O diagnóstico é uma hipótese sustentada pelo modelo, não uma identificação causal exclusiva.

## Slide 16
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
16 / 60
Fatores de certeza: significado e limites
Shortliffe e Buchanan (1975), reimpresso em Rule-Based Expert Systems, cap. 11.
Escala de suporte
CF ∈ [−1, +1]
Valores positivos apoiam; negativos contrariam a conclusão no formalismo.
Interpretação
CF = 0,94 não significa 94% de probabilidade de acerto nem confiança estatística de 94%.
Validação
Pesos e limiares precisam de revisão; evidências dependentes podem inflar o suporte agregado.

## Slide 17
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
17 / 60
Propagação e combinação de suporte
CFpremissa = min(CF₁, …, CFₖ)
CFcontribuição = CFpremissa × CFregra
Premissa acima de 0,2: regra elegível ao disparo.
Duas contribuições positivas: a ⊕ b = a + b(1 − a).
Exemplo: 0,60 × 0,80 = 0,48; 0,48 ⊕ 0,30 = 0,636.
O cálculo demonstra a álgebra adotada; não calibra o significado empírico do resultado.

## Slide 18
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
18 / 60
Contraevidência e dependência entre regras
Sinais opostos: a ⊕ b = (a + b) / [1 − min(|a|, |b|)]
Exemplo: +0,80 combinado com −0,50 resulta em +0,60.
Para dois valores negativos: a ⊕ b = a + b(1 + a).
Conflito extremo (+1, −1): a implementação adota 0 por convenção.
Reutilizar uma observação em várias regras não cria novas evidências independentes.
Notes: SLIDE 18 — Contraevidência e dependência entre regras
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
Tempo previsto: 01:32 | Janela: 22:27–23:59
FALA SUGERIDA
Quando as contribuições possuem sinais opostos, a combinação reduz o suporte de acordo com a expressão apresentada. Com zero vírgula oitenta e menos zero vírgula cinquenta, o numerador é zero vírgula trinta e o denominador é zero vírgula cinquenta. O resultado é zero vírgula sessenta.
No conflito entre mais um e menos um, o denominador se anula. O código trata esse caso retornando zero. É uma convenção de implementação que deve ser documentada, e não uma resolução epistemológica automática da contradição.
Uma limitação adicional é a dependência entre regras. Se perda elevada e retransmissão elevada decorrem do mesmo mecanismo, agregá-las como apoios separados pode amplificar o suporte. Uma avaliação mais rigorosa pode remover regras redundantes, introduzir casos contraditórios e comparar o resultado antes e depois da remoção. A finalidade é examinar se a conclusão permanece sustentada quando a mesma informação deixa de ser contada por múltiplos caminhos.

## Slide 19
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
19 / 60
Encadeamento progressivo e resolução de conflito
Etapa ou política | Procedimento | Consequência
Ciclo de inferência | Avaliar condições; selecionar e disparar uma regra. | Atualização inspecionável da memória.
Ordem de declaração | Priorizar a primeira regra elegível. | Dependência explícita da organização da base.
Especificidade | Priorizar regras com mais condições; desempates definidos. | Favorecimento de antecedentes mais específicos.
Recência | Priorizar regras apoiadas em fatos mais recentes. | Ênfase na atualização da memória.
A invariância do resultado entre políticas deve ser testada, especialmente com contraevidência.
Notes: SLIDE 19 — Encadeamento progressivo e resolução de conflito
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
Tempo previsto: 01:28 | Janela: 23:59–25:27
FALA SUGERIDA
O encadeamento progressivo parte dos fatos disponíveis. Em cada ciclo, o motor identifica as regras cujas premissas possuem suporte suficiente, seleciona uma delas e atualiza a memória.
A seleção utiliza uma política de resolução de conflito. A ordem de declaração é simples e previsível. A especificidade prioriza regras com mais condições. A recência considera os fatos mais recentes. Essas políticas não devem ser confundidas com critérios de verdade: uma regra mais específica não é necessariamente mais correta.
A implementação permite novo disparo quando a premissa se fortalece, substituindo a contribuição associada à regra. Entretanto, esse mecanismo não equivale a um sistema geral de revisão de crenças capaz de propagar qualquer enfraquecimento ou retração. Também há um limite de ciclos. Portanto, não afirmo invariância universal em relação à ordem de disparo. A propriedade deve ser examinada para as condições efetivamente avaliadas.

## Slide 20
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
20 / 60
Demonstração: hipótese de contenção MAC
# demonstracao: diagnostico sobre a base simulada
diagnosis mac_contention CF +0,94125
recommended_action separate_channels CF +0,80006
authorization_required yes
Entrada: caso ilustrativo mac_contention.
Saída: hipótese, ação recomendada e necessidade de autorização.
A autorização exigida não significa autorização concedida.
Valores calculados pela base simulada em Python; não são medições de acurácia.
Notes: SLIDE 20 — Demonstração: hipótese de contenção MAC
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
Tempo previsto: 02:39 | Janela: 25:27–28:06
FALA SUGERIDA
Nesta demonstração, forneço ao motor os fatos do caso ilustrativo de contenção. O resultado principal é a hipótese mac_contention, com suporte aproximado de zero vírgula noventa e quatro. A ação recomendada é separar os canais, cujo suporte deriva da cadeia de inferência correspondente.
O campo de autorização informa que a intervenção exige autorização. Ele não concede uma permissão e não substitui um processo de controle externo. Essa distinção evita transformar uma recomendação lógica em uma aprovação operacional.
Ao executar o exemplo, observo a procedência das conclusões e a relação entre os suportes. O valor da ação não precisa ser igual ao do diagnóstico, porque há um peso adicional na regra que os relaciona. O resultado apresentado é reproduzível a partir dos fatos e da base disponíveis. Ele demonstra o funcionamento da inferência nesse caso, mas não estima a frequência de acerto em situações novas.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Executar o comando; examinar o diagnóstico e a explicação. Reservar tempo para comparar com o slide.

## Slide 21
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
21 / 60
Encadeamento regressivo e consulta orientada
Objetivo
Variável a estabelecer
Regras
Conclusões pertinentes
Premissas
Perguntas necessárias
Resultado
Suporte e justificativa
Condição refutada interrompe a avaliação da regra.
O usuário pode declarar desconhecimento.
O corte de suficiência, por padrão CF ≥ 0,9, limita a exploração.
Encerrar uma consulta por suficiência não prova que evidências futuras sejam irrelevantes.
Notes: SLIDE 21 — Encadeamento regressivo e consulta orientada
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
Tempo previsto: 01:31 | Janela: 28:06–29:37
FALA SUGERIDA
O encadeamento regressivo começa pela variável que se deseja estabelecer. O motor examina regras que podem concluí-la e procura obter as premissas necessárias. Quando uma condição é refutada, as demais condições daquela regra podem deixar de ser perguntadas.
Isso torna a consulta potencialmente mais econômica, porque ela não precisa coletar todas as variáveis antes de iniciar o raciocínio. O mecanismo de justificativa permite explicar por que uma pergunta está sendo feita, relacionando-a à regra em avaliação.
A implementação utiliza um corte de suficiência. Quando uma conclusão atinge o suporte configurado, a exploração pode terminar. Esse corte é uma decisão de controle computacional. Ele não demonstra que outra regra, uma contraevidência ou uma observação posterior seria incapaz de mudar a conclusão. Portanto, uma comparação entre os modos progressivo e regressivo deve considerar tanto o número de perguntas quanto as diferenças de suporte e de hipóteses exploradas.

## Slide 22
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
22 / 60
Explicação, hipótese e identificação causal
Como?
Quais fatos, regras e contribuições produziram a conclusão?
Por quê?
Qual regra em avaliação motivou a solicitação de uma informação?
Com que validade?
A justificativa interna deve ser confrontada com intervenções e casos independentes.
Notes: SLIDE 22 — Explicação, hipótese e identificação causal
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
Tempo previsto: 01:30 | Janela: 29:37–31:07
FALA SUGERIDA
A explicação possui pelo menos dois usos. O primeiro é retrospectivo: mostrar como uma conclusão foi produzida. O segundo é prospectivo: justificar por que determinada informação está sendo solicitada durante uma consulta.
Esses recursos tornam a inferência auditável e ajudam a identificar regras inadequadas. Contudo, a explicação continua sendo interna ao modelo. Se uma regra associa um conjunto de sintomas a uma hipótese, a apresentação dessa regra não demonstra que a hipótese seja a única causa possível.
Para investigar identificação causal, seria necessário controlar intervenções, comparar condições e observar alternativas. Em uma simulação, por exemplo, podemos variar a carga mantendo outros parâmetros fixos e examinar se a resposta do sistema acompanha a mudança esperada. Também precisamos de casos em que mecanismos diferentes produzem sintomas semelhantes. A qualidade científica da explicação depende dessa possibilidade de contestação, e não apenas da legibilidade do texto gerado.

## Slide 23
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
23 / 60
Resultados dos oito casos ilustrativos
Caso / hipótese principal | CF | Ação recomendada
Interferência cocanal | +0,9295 | change_channel
Perda adicional de percurso | +0,9240 | restore_path_budget
Contenção MAC | +0,9413 | separate_channels
Nó indisponível | +0,8000 | restart_node
Repetidor a montante indisponível | +0,9750 | restore_upstream_relay
Configuração de roteamento | +0,9000 | fix_routing
Congestionamento | +0,8880 | reroute_traffic
Condição saudável | +0,8100 | no_action
Resultados de casos construídos para verificação; não constituem estimativa de acurácia.
Notes: SLIDE 23 — Resultados dos oito casos ilustrativos
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
Tempo previsto: 01:31 | Janela: 31:07–32:38
FALA SUGERIDA
A tabela reúne os resultados dos oito casos fornecidos com a base simulada. Em cada linha, apresento a hipótese principal, o suporte calculado e a ação recomendada. Os valores foram reproduzidos pela execução do motor.
É necessário interpretar corretamente o significado dessa coincidência entre o caso e a hipótese. Os exemplos foram construídos de forma compatível com as regras. Eles são úteis para verificar se a implementação realiza o comportamento pretendido, mas não formam um conjunto independente para avaliar generalização.
Também não interpreto a hipótese principal como prova de que todas as demais causas estão ausentes. A memória pode conter hipóteses concorrentes com suporte positivo ou negativo. Para um experimento de diagnóstico, seria preciso definir como selecionar uma saída, quando abster-se e como avaliar situações de múltiplas falhas. A próxima etapa de validação deve incluir casos ambíguos e observações não utilizadas na construção da base.

## Slide 24
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
24 / 60
Avaliação crítica do sistema especialista
Dimensão | Evidência disponível | Avaliação adicional
Implementação | Regras, CF, consultas e explicações executáveis. | Casos contraditórios, retração e variação de políticas.
Conhecimento | Limiar e peso explicitamente identificados. | Revisão especializada e sensibilidade dos parâmetros.
Diagnóstico | Oito casos ilustrativos com resultados reproduzíveis. | Casos independentes, abstenção e falhas simultâneas.
Experimento | Intervenções descritas como possibilidades do cenário. | Traços, replicações e separação entre controle e observação.
Notes: SLIDE 24 — Avaliação crítica do sistema especialista
2 · SISTEMA ESPECIALISTA
Tempo previsto: 01:22 | Janela: 32:38–34:00
FALA SUGERIDA
A avaliação do primeiro sistema distingue quatro dimensões. Na implementação, há procedimentos executáveis e testes que verificam aspectos da inferência. No conhecimento, os limiares e pesos são explícitos, mas permanecem nominais.
No diagnóstico, os casos ilustrativos demonstram comportamento esperado. Falta, entretanto, avaliar a resposta a casos independentes, perturbações e mecanismos concorrentes. Uma taxa de acerto calculada apenas sobre exemplos construídos junto com as regras produziria uma interpretação excessivamente favorável.
No experimento, existe uma descrição de condições que se pretende introduzir, mas uma descrição não substitui os registros de execução. O avanço metodológico consiste em produzir observações com procedência, separar a informação disponível ao sistema e definir previamente as métricas. Com essa distinção, é possível reconhecer a contribuição do protótipo sem atribuir a ele uma validação diagnóstica que ainda não foi realizada.

## Slide 25
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
25 / 60
Do diagnóstico à sequência de ações
Uma ação recomendada não determina, por si só, uma sequência executável.
Estado inicial: diagnóstico selecionado e condições do cenário.
Objetivo: service-restored(N) ∧ logged(N).
Restrições: autorização modelada, parada, retomada e verificação.
A seleção de hipóteses para o estado inicial é uma decisão explícita de integração.
Notes: SLIDE 25 — Do diagnóstico à sequência de ações
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:27 | Janela: 34:00–35:27
FALA SUGERIDA
O segundo minissistema começa onde a recomendação isolada deixa de ser suficiente. Separar canais pode ser uma ação pertinente, mas precisamos determinar em que estado ela pode ocorrer e quais etapas devem precedê-la e sucedê-la.
O planejador recebe um estado inicial que contém uma ou mais falhas selecionadas. No cenário simulado, esse estado também identifica se a execução está ativa. O objetivo combina recuperação do serviço e registro da intervenção.
Há uma mudança de representação: o fator de certeza do diagnóstico não se transforma automaticamente em uma probabilidade de sucesso de ação. A interface seleciona uma hipótese e a converte em um predicado discreto. O plano é condicionado a essa escolha. Se o diagnóstico estiver errado ou incompleto, um plano formalmente válido pode ser inadequado ao incidente real. Essa condição precisa ser preservada na interpretação de todos os resultados apresentados.

## Slide 26
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
26 / 60
Modelo formal de planejamento STRIPS
Fikes e Nilsson (1971); implementação: src/aisg/planning/strips.py
P = ⟨F, A, I, G, c⟩
s ⊆ F; Pre(a) ⊆ s
γ(s, a) = [s ∖ Del(a)] ∪ Add(a)
F: fatos possíveis; A: ações; I: estado inicial; G: objetivo.
Uma ação é aplicável quando suas precondições estão satisfeitas.
Um plano é solução quando G ⊆ sfinal.
O projeto usa uma representação proposicional após a instanciação dos operadores.
Notes: SLIDE 26 — Modelo formal de planejamento STRIPS
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:27 | Janela: 35:27–36:54
FALA SUGERIDA
Formalizo o problema por um conjunto de fatos possíveis, ações, estado inicial, objetivo e função de custo. Cada estado é um conjunto de fatos verdadeiros. Uma ação possui precondições, efeitos de adição e efeitos de remoção.
A transição remove os fatos da lista de exclusão e acrescenta os fatos da lista de adição. A aplicabilidade exige que todas as precondições estejam presentes no estado. Depois de aplicar a sequência, verificamos se o objetivo está contido no estado final.
Os operadores podem ser escritos com parâmetros e depois instanciados para objetos concretos, como ER_03. Essa representação é inspirada em STRIPS, mas não reproduz toda a expressividade do sistema histórico. O trabalho adota uma forma simplificada, apropriada à busca sobre conjuntos finitos de predicados. A vantagem é que podemos executar novamente cada transição e verificar a validade do plano de maneira direta.
FONTE / PROCEDÊNCIA
Fikes e Nilsson (1971); implementação: src/aisg/planning/strips.py

## Slide 27
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
27 / 60
Hipóteses de planejamento e suas consequências
Hipótese | Uso no modelo | Consequência
Mundo fechado | Fatos ausentes são falsos no estado de planejamento. | Não deve ser aplicado automaticamente à telemetria desconhecida.
Efeitos determinísticos | Uma ação aplicável produz os efeitos declarados. | Falha de execução exigiria monitoramento e replanejamento.
Estado discreto | Condições são representadas por predicados. | Tempos, filas e recursos contínuos são abstraídos.
Custo aditivo | O custo do plano soma os custos das ações. | Custos são unidades convencionais, não duração medida.
Notes: SLIDE 27 — Hipóteses de planejamento e suas consequências
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:28 | Janela: 36:54–38:22
FALA SUGERIDA
O modelo depende de hipóteses que simplificam o problema. A hipótese de mundo fechado permite tratar como falso um fato ausente do estado de planejamento. Essa convenção não pode ser aplicada sem cuidado à memória do diagnóstico, na qual uma informação pode estar desconhecida.
Os efeitos são determinísticos. Quando a ação de reparo é aplicada, seu predicado de falha é removido e um predicado de correção é acrescentado. O modelo não sorteia falhas de execução nem acompanha automaticamente a evolução de filas.
O custo também é convencional e aditivo. Ele permite comparar sequências, mas não deve ser apresentado como tempo de manutenção, consumo de energia ou risco medido sem uma calibração correspondente.
Essas simplificações são legítimas para estudar planejamento clássico. O rigor está em declará-las e reconhecer que uma futura execução em simulador precisará de observação posterior, tratamento de falhas e eventual replanejamento.

## Slide 28
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
28 / 60
Operador: separar canais no cenário simulado
separate_channels(?n)
Pre = { authorized(?n), mac-contention(?n),
run-stopped(?n) }
Add = { cleared-mac-contention(?n) }
Del = { mac-contention(?n) }
custo = 3
A execução precisa estar parada para esta alteração de parâmetro.
O predicado de correção identifica a falha específica.
Exigência de parada é uma escolha deste domínio, não uma propriedade universal de simuladores.
Notes: SLIDE 28 — Operador: separar canais no cenário simulado
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:22 | Janela: 38:22–39:44
FALA SUGERIDA
Este operador permite examinar a semântica do planejamento em um caso concreto. Para separar os canais, o estado deve conter autorização, contenção e execução parada. Se qualquer uma dessas condições estiver ausente, a ação não é aplicável.
O efeito remove a contenção e registra a correção dessa falha específica. A ação recebe custo três na escala convencional do domínio. Esse custo permite comparar diferentes sequências, inclusive quando várias alterações compartilham uma única parada.
A exigência de interromper a execução foi escolhida para representar alterações de configuração no experimento. Não afirmo que todo simulador exija parada para qualquer mudança de canal. Outra implementação poderia representar uma reconfiguração dinâmica. Nesse caso, seria necessário alterar precondições, efeitos e custos e reavaliar os planos. A formalização torna essa decisão de engenharia visível e permite investigar suas consequências.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Perguntar quais precondições ainda faltam no estado inicial do caso mac_contention.

## Slide 29
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
29 / 60
Operadores pertinentes à demonstração
Operador / etapa | Custo | Condição principal
request_authorization | 1 | Diagnóstico estabelecido no modelo.
stop_run / start_run | 2 / 2 | Execução ativa e autorizada / execução parada.
restore_path_budget | 1 | Perda adicional, autorização e execução parada.
separate_channels | 3 | Contenção, autorização e execução parada.
restart_node / fix_routing | 1 / 1 | Falha correspondente e autorização.
verify_link / record_logbook / close_work_order | 1 / 1 / 1 | Correções concluídas; verificação e registro.
Seleção de operadores relevantes; a tabela não pretende enumerar todo o catálogo compartilhado.
Notes: SLIDE 29 — Operadores pertinentes à demonstração
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:27 | Janela: 39:44–41:11
FALA SUGERIDA
Apresento aqui os operadores necessários para compreender a demonstração, e não uma contagem de todo o catálogo. O código compartilha operadores entre cenários, de modo que parte do catálogo não é pertinente ao caso simulado selecionado.
A solicitação de autorização antecede as alterações controladas. A parada e a retomada possuem custos próprios. Restaurar o orçamento de percurso e separar canais exigem execução parada. Outras correções foram modeladas como ações que não precisam desse ciclo.
As etapas finais verificam o enlace, registram o resultado e encerram a ordem. No modelo, verificar o enlace exige as correções previstas e, no cenário simulado, a execução novamente ativa.
É importante observar que stop_run exige execução ativa; ele não exige que a execução já esteja parada. A distinção entre condição de entrada e efeito de saída é fundamental para evitar uma descrição circular dos operadores.

## Slide 30
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
30 / 60
Autorização e validação pertencem ao modelo
Requisito
Ações de alteração especificadas exigem authorized(N) entre suas precondições.
Abstração
request_authorization adiciona o predicado por efeito determinístico; não consulta uma autoridade externa.
Validação
verify_link altera o estado simbólico; não comprova recuperação por medição automática.
Notes: SLIDE 30 — Autorização e validação pertencem ao modelo
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:26 | Janela: 41:11–42:37
FALA SUGERIDA
O planejamento representa autorização como precondição de ações específicas. Isso permite verificar se uma sequência respeita a restrição no modelo. Porém, o predicado é produzido por um operador determinístico de solicitação de autorização.
Portanto, o plano não implementa um sistema externo de concessão de permissões. A presença do predicado não comprova que uma pessoa ou instituição aprovou a intervenção. Para executar ações reais, seria necessário um mecanismo que vinculasse esse estado a uma autorização efetivamente concedida.
O mesmo cuidado se aplica à verificação do enlace. O operador verify_link produz um fato no estado simbólico. Ele não realiza, por si só, uma campanha de medição que comprove recuperação do serviço. A contribuição atual é formalizar a ordem e os requisitos. Uma integração operacional exigiria transformar esses pontos em contratos verificáveis com o ambiente, preservando a possibilidade de recusa ou falha.

## Slide 31
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
31 / 60
GPS: análise meios-fins
Diferença
Objetivo ainda ausente
Operador
Efeito que o estabelece
Subobjetivos
Precondições necessárias
Aplicação
Novo estado e revisão
Seleciona ações pertinentes ao objetivo corrente.
Resolve precondições recursivamente e realiza retrocesso local.
Reverifica objetivos para detectar efeitos que desfazem conquistas anteriores.
A estratégia implementada não oferece garantia geral de completude ou de custo mínimo.
Notes: SLIDE 31 — GPS: análise meios-fins
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:22 | Janela: 42:37–43:59
FALA SUGERIDA
A análise meios-fins começa pela diferença entre o estado atual e o objetivo. Se service-restored ainda não está presente, o procedimento procura uma ação capaz de adicioná-lo. As precondições dessa ação tornam-se novos subobjetivos.
O processo continua recursivamente até encontrar condições já satisfeitas ou ações aplicáveis. Depois de aplicar uma ação, o estado é atualizado. O código utiliza controle de profundidade, prevenção de ciclos e retrocesso em ramos locais.
Esse procedimento produz uma justificativa intuitiva: cada ação aparece porque contribui para um subobjetivo. Entretanto, uma escolha local não considera necessariamente o custo total das precondições. Além disso, resolver subobjetivos em determinada ordem pode gerar interações difíceis de recuperar. A reverificação final detecta alguns desses problemas, mas não transforma a estratégia em um planejador completo. Por isso, comparo seu comportamento com a busca progressiva.

## Slide 32
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
32 / 60
Interação entre subobjetivos
Objetivo: p ∧ q
a₁: adiciona p
a₂: adiciona q e remove p
Alcançar q pode invalidar p obtido anteriormente.
A satisfação sequencial isolada não garante a conjunção final.
Reverificar o objetivo detecta o conflito; resolver o conflito exige outra busca.
Exemplo didático de interação de objetivos; não é uma execução do domínio de redes.
Notes: SLIDE 32 — Interação entre subobjetivos
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:32 | Janela: 43:59–45:31
FALA SUGERIDA
Este exemplo abstrato ilustra por que não basta alcançar cada subobjetivo uma vez. Suponha que uma ação estabeleça p e que outra estabeleça q removendo p. Depois das duas ações, q está satisfeito, mas a conjunção desejada não está.
A dificuldade não decorre de uma ação individual inválida. Cada ação pode ter sido aplicável. O problema está na interação entre seus efeitos ao longo da sequência.
A literatura de planejamento discute esse tipo de interação, com exemplos clássicos como a anomalia de Sussman no mundo dos blocos. O exemplo deste slide é mais simples e não pretende reproduzir aquela instância específica.
No projeto, a estratégia meios-fins reverifica os subobjetivos e pode rejeitar uma sequência que desfez uma condição necessária. Essa defesa melhora a correção da saída, mas detectar um plano inválido é diferente de encontrar uma solução alternativa. A busca no espaço de estados trata explicitamente outras sequências.

## Slide 33
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
33 / 60
Não otimalidade: custo local e custo total
Alternativa abstrata | Custo da ação | Custo total necessário
Preparar ambiente e aplicar correção A | Correção A: 1 | Preparação: 10; total: 11
Aplicar correção B diretamente | Correção B: 3 | Sem preparação; total: 3
GPS com preferência por custo próprio | Prioriza a ação de custo 1 | Pode devolver o plano de custo 11
Busca progressiva A* | Avalia o custo do percurso | Obtém custo 3 nesta instância
Contraexemplo abstrato e reproduzível; custos não são durações experimentais.
Notes: SLIDE 33 — Não otimalidade: custo local e custo total
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:26 | Janela: 45:31–46:57
FALA SUGERIDA
A não otimalidade pode ser demonstrada sem depender de uma instância complexa. Construo duas maneiras de alcançar o mesmo objetivo. A primeira utiliza uma ação de custo um, mas exige uma preparação de custo dez. A segunda custa três e pode ser aplicada imediatamente.
Uma preferência baseada no custo próprio do operador pode escolher a primeira alternativa. O plano resultante custa onze. A busca progressiva considera a sequência e encontra a alternativa de custo três.
O exemplo não afirma que GPS sempre será pior, nem que nunca encontrará a solução ótima. Ele refuta a afirmação universal de otimalidade para a estratégia utilizada. No caso de contenção apresentado adiante, ambos os planejadores encontram o mesmo custo. A combinação dessas duas evidências é mais informativa do que selecionar apenas um caso favorável: coincidência em uma instância não estabelece uma garantia geral.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Se houver tempo, percorrer o contraexemplo do GPS: comparar custo 11 e custo 3.

## Slide 34
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
34 / 60
Planejamento como busca progressiva
Componente da busca | Correspondência no planejamento
Estado | Conjunto de predicados verdadeiros.
Sucessor | Estado produzido por uma ação aplicável.
Custo de transição | Custo convencional da ação.
Teste de objetivo | Inclusão de G no estado corrente.
Solução | Sequência de ações e trajetória de estados.
O planejador e o roteador reutilizam a mesma função astar().
Notes: SLIDE 34 — Planejamento como busca progressiva
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:29 | Janela: 46:57–48:26
FALA SUGERIDA
A busca progressiva transforma o planejamento em um problema de percurso sobre estados. A partir do estado inicial, cada ação aplicável gera um sucessor. O teste de objetivo verifica a inclusão dos predicados desejados.
O caminho encontrado corresponde à sequência de ações. Seu custo é a soma dos custos das transições. Dessa forma, a mesma implementação genérica de A* pode resolver planejamento e roteamento, desde que cada domínio forneça a interface de estado inicial, sucessores e teste de objetivo.
A reutilização é conceitualmente importante, mas não torna os dois espaços igualmente simples. No roteamento, o estado é um identificador de nó. No planejamento, ele é um conjunto de predicados, e o número de combinações pode crescer rapidamente. Assim, uma topologia pequena e um domínio de planejamento com poucos objetos podem apresentar dificuldades computacionais distintas. O desempenho deve ser medido em cada espaço de estados.

## Slide 35
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
35 / 60
Heurística de objetivos não satisfeitos
h(s) = |G ∖ s|
Condição suficiente: c(a) ≥ |Add(a) ∩ G|
Caso particular: cada ação satisfaz no máximo um objetivo e custa pelo menos 1.
No objetivo utilizado, logged e service-restored são adicionados por ações distintas.
Comparação de controle: h(s) = 0, equivalente à busca de custo uniforme.
A condição é suficiente; não é uma caracterização necessária de toda heurística admissível.
Notes: SLIDE 35 — Heurística de objetivos não satisfeitos
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:30 | Janela: 48:26–49:56
FALA SUGERIDA
A heurística conta quantos predicados do objetivo ainda estão ausentes. Para justificá-la como limite inferior, precisamos relacionar a quantidade de objetivos que uma ação pode acrescentar ao seu custo.
Uma condição suficiente é que o custo de cada ação seja pelo menos o número de predicados do objetivo que ela pode adicionar. Assim, o custo necessário para obter todos os objetivos ausentes não pode ser menor do que essa contagem. Remover objetivos já satisfeitos não invalida o limite inferior; pode apenas aumentar o trabalho necessário.
Um caso particular simples ocorre quando cada ação adiciona no máximo um objetivo e custa pelo menos uma unidade. Essa condição vale para os dois predicados finais utilizados na demonstração. O cuidado acadêmico é chamá-la de suficiente, evitando apresentá-la como a única situação possível de admissibilidade. A comparação com heurística zero fornece um controle para medir o efeito da informação adicional.

## Slide 36
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
36 / 60
Demonstração: plano para contenção MAC
# demonstracao: plano para contencao MAC
1 request_authorization(ER_03) 1
2 stop_run(ER_03) 2
3 separate_channels(ER_03) 3
4 start_run(ER_03) 2
5 verify_link(ER_03) 1
6 record_logbook(ER_03) 1
7 close_work_order(ER_03) 1
total = 11
GPS e A*: plano válido de custo 11 nesta instância.
Demonstração pela API Python com simulated=True.
Validade: todas as ações aplicáveis e objetivo final satisfeito no modelo.
Notes: SLIDE 36 — Demonstração: plano para contenção MAC
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 02:33 | Janela: 49:56–52:29
FALA SUGERIDA
O exemplo utiliza a API de planejamento para construir explicitamente o cenário simulado. Primeiro, o modelo solicita autorização. Em seguida, interrompe a execução, separa os canais e retoma a execução. Só então verifica o enlace, registra a intervenção e encerra a ordem.
A soma dos custos é onze. Tanto GPS quanto A* encontram um plano válido com esse custo nesta instância. Durante a demonstração, a validação reaplica as ações e verifica o estado final. Esse procedimento permite examinar a solução independentemente da forma como ela foi encontrada.
Utilizo um script de apresentação que chama a API porque a auditoria identificou um argumento desatualizado no comando de planejamento da interface original. Não apresento um comando que falha como se estivesse validado. Essa escolha mantém a demonstração reproduzível sem alterar o código de aplicação que está sendo desenvolvido em paralelo.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Executar o comando, conferir custo 11 e validação. Mostrar a posição de stop_run e start_run.

## Slide 37
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
37 / 60
O domínio de restauração como máquina de estados
Repositório: src/aisg/planning/domain_restoration.py
diagnosed
estado inicial
run-stopped
authorizar e parar
cleared-<falha>
separate_channels
service-restored
retomar, verificar, encerrar
Um estado STRIPS É um conjunto de literais verdadeiros.
Cada seta é um operador, com custo e listas de adição e remoção.
Uma falha por literal: verify_link exige um cleared por falha.
Com duas falhas, limpar uma deixa o objetivo INALCANÇÁVEL.
O invariante não é um aviso no código: é uma aresta ausente no grafo.
Notes: SLIDE 37 — O domínio de restauração como máquina de estados
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 02:07 | Janela: 52:29–54:36
FALA SUGERIDA
O domínio de planejamento já é uma máquina de estados, e vale desenhá-lo assim pelo menos uma vez. Um estado STRIPS é literalmente um conjunto de literais verdadeiros, de modo que um plano é uma caminhada por um espaço de estados e cada seta é um operador com o seu custo.
A trajetória mostrada é a que o planejador devolve para uma contenção MAC: pedir autorização, interromper a execução, separar os canais, retomar a execução, verificar o enlace, registrar e encerrar. Sete transições, custo total onze.
O ponto que peço para observar está no fim. Com duas falhas no mesmo nó, verify_link exige um literal cleared POR FALHA. Se apenas uma for corrigida, verify_link não é aplicável, link-up não é alcançável, e com ele logged e service-restored também não são.
Isso muda o estatuto da garantia. Não existe uma verificação em tempo de execução dizendo "não declare serviço restaurado ainda". Existe uma aresta que simplesmente não está no grafo, e é por isso que o defeito relatado sobre múltiplas falhas deixou de ser possível em vez de ser apenas desencorajado.
A figura correspondente está em docs/assets, em variantes clara e escura, e pode ser projetada se houver tempo para percorrer os oito estados um a um.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Percorrer os estados com o dedo na tela; parar em cleared e explicar o literal por falha.
FONTE / PROCEDÊNCIA
Repositório: src/aisg/planning/domain_restoration.py

## Slide 38
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
38 / 60
Falhas simultâneas e correção específica
Diagnóstico
Duas falhas selecionadas
Parada
Uma interrupção
Correções
Um predicado por falha
Verificação
Todas corrigidas e execução ativa
verify_link exige cleared-… para cada falha declarada na instância.
Perda adicional e contenção podem compartilhar uma parada e uma retomada.
Diagnósticos concorrentes não comprovam, por si só, múltiplas falhas.
A garantia de completude do reparo é relativa ao conjunto de falhas fornecido ao planejador.
Notes: SLIDE 38 — Falhas simultâneas e correção específica
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:24 | Janela: 54:36–56:00
FALA SUGERIDA
Na extensão para múltiplas falhas, um único indicador genérico de reparo seria insuficiente. Se corrigir uma falha ativasse esse indicador, o plano poderia verificar o enlace enquanto outra falha permanecesse presente.
O modelo utiliza um predicado de correção para cada falha declarada. A verificação exige a conjunção desses predicados. Para perda adicional e contenção, ambas as alterações podem ocorrer durante uma única interrupção, seguida de uma retomada. Essa possibilidade introduz uma decisão de sequenciamento e custo.
Entretanto, o conjunto de falhas é uma entrada da instância. A presença de várias hipóteses na memória do sistema especialista não demonstra automaticamente que elas ocorram simultaneamente. É necessária uma política para selecionar quais hipóteses serão tratadas como condições do planejamento. Além disso, verificar todas as falhas fornecidas não garante que falhas desconhecidas ou omitidas tenham sido eliminadas.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Conferir o caso de duas falhas: custo 12, com uma única parada e retomada.

## Slide 39
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
39 / 60
Validação do domínio por grafo de planejamento
Notes: SLIDE 39 — Validação do domínio por grafo de planejamento
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 02:29 | Janela: 56:00–58:29
FALA SUGERIDA
Um domínio de planejamento escrito à mão é uma hipótese sobre o mundo, não um fato. Cada precondição afirma que algo é necessário e cada lista de remoção afirma que algo deixa de valer. Nenhuma dessas afirmações se verifica sozinha.
O grafo de planejamento de Blum e Furst alterna níveis de proposições e níveis de ações e propaga relações de exclusão mútua. Construí esse grafo e o utilizo para interrogar o domínio. Não implementei a extração de solução, porque o objetivo aqui é validação do domínio e não planejamento. Por isso a afirmação correta é que utilizo o grafo de planejamento, e não que implementei o Graphplan completo.
A primeira pergunta identifica operadores que jamais podem disparar. No cenário simulado não existe equipe em campo, logo nada estabelece a precondição de deslocamento, e dois operadores ficam inalcançáveis. São inofensivos para a correção, mas o grafo os aponta sem que seja preciso ler a lista de operadores.
A segunda pergunta é a mais informativa. Nenhuma proposição do domínio tem mais de um operador que a produza. Essa é a explicação estrutural de um resultado que eu havia observado empiricamente: o GPS nunca devolve custo maior que o A* neste domínio. A análise meios-fins não perde porque não há escolha a fazer.
A quarta pergunta devolve um limite inferior para o número de passos paralelos, obtido sem executar nenhum dos dois planejadores. É uma verificação externa, no mesmo espírito da comparação com Floyd–Warshall na busca.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Ler as três análises do grafo de planejamento em voz alta, uma de cada vez.

## Slide 40
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
40 / 60
O defeito reencontrado como exclusão mútua ausente
# demonstracao: plano para contencao MACning-graph
# domínio ANTES da correção: um único fault-cleared
pontos de escolha:
fault-cleared(N) <- fix_a, fix_b
violacoes do invariante de sucesso:
service-restored(N) is not mutex with fault-a(N)
service-restored(N) is not mutex with fault-b(N)
# domínio DEPOIS: um literal cleared por falha
pontos de escolha: nenhum
violacoes do invariante de sucesso: nenhuma
O grafo não só detecta o defeito: nomeia a causa, um literal com dois produtores.
Notes: SLIDE 40 — O defeito reencontrado como exclusão mútua ausente
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 02:13 | Janela: 58:29–60:42
FALA SUGERIDA
Este é o resultado que justifica o esforço. Reconstruí o domínio na forma que ele tinha antes da correção, com um único literal de falha corrigida que qualquer reparo satisfazia, e submeti as duas versões à mesma análise.
Na versão anterior, o grafo relata que service-restored não é mutuamente exclusivo com nenhuma das duas falhas. Em linguagem comum: o domínio permitia declarar serviço restaurado com uma falha ainda ativa. É exatamente o defeito que havia sido relatado a partir do uso.
E o grafo faz mais do que detectar. Ele nomeia a causa na linha seguinte: um literal, dois produtores. Um literal compartilhado por vários operadores é um ponto de escolha disfarçado de invariante. Com um literal por falha, ambas as listas ficam vazias.
O ganho metodológico é a mudança de estatuto do defeito. Antes, era um plano ruim que alguém precisou ler com atenção para perceber. Agora é uma propriedade que um teste verifica a cada execução, e que voltaria a falhar se alguém reintroduzisse o literal compartilhado.
Registro também a limitação. O grafo é uma relaxação: ele ignora listas de remoção ao propagar alcançabilidade, de modo que ausência no grafo prova inalcançabilidade, mas presença não prova alcançabilidade. E o Graphplan minimiza níveis, não custo, razão pela qual ele não substitui o planejador progressivo por A*.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Comparar as duas análises: antes da correção e depois dela.

## Slide 41
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
41 / 60
Rota alternativa como precondição verificável
Consulta
A* procura um caminho entre a origem e o destino, excluindo o nó afetado.
Contrato
A existência desse caminho sustenta alternate-route(N) para o incidente considerado.
Limite
Conectividade no grafo não comprova capacidade residual, autorização externa ou recuperação medida.
Notes: SLIDE 41 — Rota alternativa como precondição verificável
3 · PLANEJAMENTO AUTOMÁTICO
Tempo previsto: 01:29 | Janela: 60:42–62:11
FALA SUGERIDA
O operador de desvio de tráfego exige uma rota alternativa. O planejador consulta a busca sobre a topologia para verificar se existe um caminho que evite o nó afetado.
Essa verificação precisa utilizar o mesmo destino que será mostrado na saída. Caso contrário, poderíamos certificar a existência de uma rota para um dispositivo e apresentar uma solução destinada a outro. A identidade da origem, do destino, do nó excluído e da versão da topologia é parte do contrato entre os módulos.
Se não existir caminho, a precondição não deve ser adicionada. Na instância em que o desvio é a única correção disponível, o planejador deve informar ausência de solução.
Mesmo quando o caminho existe, a garantia é de conectividade no grafo e custo segundo o modelo. Capacidade residual, interferência dinâmica e estabilidade do fluxo não são demonstradas pela simples existência de uma sequência de enlaces.

## Slide 42
4 · BUSCA A*
42 / 60
Busca de caminhos em um grafo ponderado
Encontrar um caminho de custo mínimo entre uma origem e um destino.
Estado: nó corrente; ação: percorrer um enlace disponível.
Solução: sequência explícita de nós e transições.
Custo: soma dos pesos dos enlaces do caminho.
Menor número de saltos e menor custo são objetivos diferentes.
Notes: SLIDE 42 — Busca de caminhos em um grafo ponderado
4 · BUSCA A*
Tempo previsto: 01:24 | Janela: 62:11–63:35
FALA SUGERIDA
O terceiro minissistema resolve um problema de caminho mínimo em um grafo ponderado. O estado é o nó corrente e cada transição corresponde a um enlace disponível. A solução deve apresentar o caminho, não apenas informar que o destino é alcançável.
O custo do caminho é a soma dos custos dos enlaces. Como os meios possuem pesos diferentes, a menor quantidade de saltos pode não produzir o menor custo. Um percurso curto em número de enlaces pode utilizar uma conexão cara, enquanto um percurso mais longo pode passar por enlaces de menor peso.
Essa diferença permite comparar estratégias de busca de maneira concreta. Busca em largura, busca gulosa, custo uniforme e A* respondem de formas diferentes à informação de custo. A comparação deve manter a mesma instância e deixar claro qual objetivo cada estratégia otimiza ou procura aproximar.

## Slide 43
4 · BUSCA A*
43 / 60
Função de custo e significado dos parâmetros
Modelo: src/aisg/domain/topology.py
c(u,v) = bₜ + d(u,v) / (vₜ × qᵤᵥ)
bₜ ≥ 0: sobrecarga convencional por enlace do tipo t.
vₜ > 0: velocidade efetiva abstrata; 0 < qᵤᵥ ≤ 1: qualidade.
Os valores em ms pertencem à escala do modelo; não são RTTs medidos.
vₜ não representa a velocidade física de propagação eletromagnética.
Notes: SLIDE 43 — Função de custo e significado dos parâmetros
4 · BUSCA A*
Tempo previsto: 01:33 | Janela: 63:35–65:08
FALA SUGERIDA
A função de custo combina uma sobrecarga fixa por tipo de enlace com um termo proporcional à distância e inversamente proporcional à velocidade efetiva e à qualidade.
Esses parâmetros são abstrações. O valor denominado velocidade efetiva organiza a preferência entre meios no modelo; não representa a velocidade da luz na fibra ou a propagação física no rádio. Por isso, não utilizo os custos calculados para afirmar latências reais de uma tecnologia.
A qualidade está limitada ao intervalo maior que zero e menor ou igual a um. Reduzi-la aumenta o termo de transporte. A sobrecarga não negativa também contribui para o custo. Essas condições têm uma função adicional: elas permitirão demonstrar que a distância dividida pela maior velocidade efetiva é um limite inferior.
Caso a função de custo seja substituída por medições ou por um objetivo não aditivo, a prova precisa ser revisada. Não se deve conservar a heurística apenas por conveniência visual.
FONTE / PROCEDÊNCIA
Modelo: src/aisg/domain/topology.py

## Slide 44
4 · BUSCA A*
44 / 60
Função de avaliação e fronteira de busca
Hart, Nilsson e Raphael (1968).
f(n) = g(n) + h(n)
g(n): menor custo conhecido da origem até n.
h(n): estimativa do custo restante até o objetivo.
A fronteira prioriza o menor f; a solução é reconhecida na remoção do objetivo.
A* combina custo acumulado e estimativa restante; a busca gulosa utiliza apenas h.
Notes: SLIDE 44 — Função de avaliação e fronteira de busca
4 · BUSCA A*
Tempo previsto: 01:32 | Janela: 65:08–66:40
FALA SUGERIDA
A função de avaliação soma duas informações. O termo g representa o custo do melhor caminho conhecido até o estado. O termo h estima o custo que ainda falta para alcançar o objetivo.
A fronteira é uma fila de prioridade ordenada por f. Ao remover um estado, o algoritmo verifica se ele é objetivo e, caso contrário, examina seus sucessores. Se um caminho melhora o custo conhecido de um sucessor, o registro é atualizado.
A busca gulosa usa apenas a estimativa restante e pode ignorar um custo já elevado. A busca de custo uniforme utiliza apenas o custo acumulado, o que corresponde a A* com heurística zero. Essas relações ajudam a interpretar os resultados comparativos.
A garantia de A* depende das propriedades da heurística e do tratamento de estados repetidos. Portanto, a equação sozinha não é uma prova de correção. É necessário relacioná-la à implementação e às condições do problema.
FONTE / PROCEDÊNCIA
Hart, Nilsson e Raphael (1968).

## Slide 45
4 · BUSCA A*
45 / 60
Condições e decisões de implementação
Aspecto | Decisão | Papel
Instância | Grafo finito e custos não negativos. | Condições do problema considerado.
Desempate | Maior g; depois ordem de inserção. | Comportamento reprodutível com entradas ordenadas.
Reabertura | Estado retorna à fronteira se seu custo melhora. | Suporte a heurísticas admissíveis inconsistentes.
Entradas obsoletas | Descartar registros superados da fila. | Evitar expansão com custo já melhorado.
Reconstrução | Armazenar predecessor e ação. | Retornar o caminho e verificar seu custo.
Para a garantia discutida: 0 ≤ h(n) ≤ h*(n), com h(objetivo) = 0.
Notes: SLIDE 45 — Condições e decisões de implementação
4 · BUSCA A*
Tempo previsto: 01:29 | Janela: 66:40–68:09
FALA SUGERIDA
A implementação utiliza uma fila de prioridade e mantém o melhor custo conhecido para cada estado. Quando surge um caminho mais barato, atualiza o predecessor e permite reabrir o estado.
Esse mecanismo é importante porque uma heurística pode ser admissível sem ser consistente. Com consistência, um estado não precisa de reabertura para melhorar seu custo após expansão. Ainda assim, implementar o caso mais geral torna explícita a hipótese utilizada.
O desempate prefere maior custo acumulado entre estados com o mesmo f e depois utiliza a ordem de inserção. Essa escolha pode afetar o esforço observado, especialmente quando vários estados compartilham o mesmo valor de avaliação.
As garantias discutidas se referem a um grafo finito com custos não negativos e uma heurística não negativa que não superestima o custo restante e vale zero no objetivo. Problemas infinitos ou modelos com outros tipos de custo exigem hipóteses adicionais.

## Slide 46
4 · BUSCA A*
46 / 60
Admissibilidade da heurística geométrica
h(n) = d(n,g) / vmax
c(u,v) ≥ d(u,v) / vmax
Σ c(u,v) ≥ Σ d(u,v)/vmax ≥ d(n,g)/vmax
vmax é a maior velocidade efetiva do catálogo.
A primeira desigualdade usa as condições da função de custo.
A segunda utiliza a desigualdade triangular.
Para qualquer caminho até g: custo ≥ h(n). Portanto, h(n) ≤ h*(n).
Notes: SLIDE 46 — Admissibilidade da heurística geométrica
4 · BUSCA A*
Tempo previsto: 01:33 | Janela: 68:09–69:42
FALA SUGERIDA
A prova começa por um enlace. Como a sobrecarga é não negativa e o produto entre velocidade efetiva e qualidade não supera a maior velocidade do catálogo, o custo do enlace é pelo menos sua distância dividida por essa velocidade máxima.
Agora considero qualquer caminho entre o nó corrente e o objetivo. A soma dos custos é pelo menos a soma das distâncias dos enlaces dividida pela velocidade máxima. Pela desigualdade triangular, a soma dessas distâncias não pode ser menor que a distância direta entre os extremos.
Assim, o custo de qualquer caminho é maior ou igual ao valor da heurística. Isso também vale para o caminho de menor custo. Portanto, a heurística é admissível para o modelo adotado.
A prova depende da correspondência entre coordenadas, distâncias e custos. Se o peso de um enlace for substituído por um valor abaixo desse limite, a conclusão deixa de decorrer automaticamente das mesmas premissas.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Apontar cada desigualdade e pedir que a audiência identifique a hipótese utilizada.

## Slide 47
4 · BUSCA A*
47 / 60
Consistência e verificação independente
d(u,g) ≤ d(u,v) + d(v,g)
h(u) ≤ c(u,v) + h(v)
A desigualdade triangular também estabelece consistência.
Verificar cada aresta e objetivo examina as instâncias fornecidas.
Um oráculo independente, como Floyd–Warshall, reduz dependência do próprio A*.
Prova estabelece a propriedade sob hipóteses; testes verificam implementação e instâncias.
Notes: SLIDE 47 — Consistência e verificação independente
4 · BUSCA A*
Tempo previsto: 01:35 | Janela: 69:42–71:17
FALA SUGERIDA
A consistência compara a estimativa de um estado com o custo de uma transição e a estimativa do sucessor. A desigualdade triangular fornece a relação entre as distâncias. Ao dividir pela velocidade máxima e usar o limite inferior do custo do enlace, obtemos a condição de consistência.
Com valor zero no objetivo, essa propriedade implica admissibilidade nos estados que podem alcançar o objetivo. Ela também explica por que não é necessário reabrir estados para essa heurística consistente.
A prova não substitui testes. Um erro na leitura da topologia, no cálculo da distância ou na reconstrução do caminho poderia violar o comportamento esperado. Por outro lado, testar alguns grafos não demonstra uma propriedade universal.
Há ainda um cuidado na escolha do oráculo. No repositório, custo uniforme reutiliza a mesma função de A* com heurística zero. Comparar as duas versões é útil para avaliar a heurística, mas um algoritmo independente oferece uma verificação adicional da correção dos custos.

## Slide 48
4 · BUSCA A*
48 / 60
Comparação: NOC → ER_03
Estratégia | Saltos | Custo do modelo | Expandidos | Garantia geral
Largura | 4 | 453,51 ms | 15 | Mínimo de saltos
Profundidade | 4 | 453,51 ms | 7 | Sem mínimo de custo
Custo uniforme | 5 | 360,35 ms | 28 | Custo mínimo
Gulosa | 5 | 360,35 ms | 7 | Sem mínimo de custo
A* | 5 | 360,35 ms | 23 | Mínimo sob as hipóteses
O caminho mais barato tem MAIS saltos: contar saltos não ordena por custo.
Notes: SLIDE 48 — Comparação: NOC → ER_03
4 · BUSCA A*
Tempo previsto: 02:26 | Janela: 71:17–73:43
FALA SUGERIDA
Esta comparação utiliza a mesma origem, o mesmo destino e os mesmos pesos. O ponto central está na primeira linha. A busca em largura encontra quatro saltos, e é o menor número de saltos possível, mas custa quatrocentos e cinquenta e três vírgula cinquenta e um. O caminho de cinco saltos devolvido por custo uniforme e por A* custa trezentos e sessenta vírgula trinta e cinco.
A explicação é física, não numérica. O caminho curto em saltos desce para a malha de 900 MHz, que é lenta e acumula atraso de armazena-e-encaminha a cada repetidor. O caminho com um salto a mais permanece no LTE privativo, que é rápido. Contar saltos e minimizar custo são objetivos diferentes, e neste par eles discordam.
A busca gulosa acerta o custo nesta instância expandindo apenas sete estados, mas essa coincidência não é garantia: a heurística poderia conduzi-la a um caminho caro em outro par. A busca em profundidade encontra o mesmo caminho da largura, dependente da ordem de exploração.
A* e custo uniforme chegam ao mesmo custo, enquanto A* expande vinte e três estados e custo uniforme expande vinte e oito. Essa é uma observação da instância, não uma garantia de economia idêntica em qualquer problema.
Os custos em milissegundos pertencem à escala convencional já definida. A contagem de expansões inclui o estado objetivo removido da fronteira, conforme a instrumentação do código. Declarar essa convenção evita comparar números obtidos por definições diferentes.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Comparar custo, caminho e expansões entre as cinco estratégias.

## Slide 49
4 · BUSCA A*
49 / 60
Caminho ótimo e decomposição do custo
Enlace | Tipo | Custo do modelo | Acumulado
NOC → eNB_A | Fibra | 60,00 ms | 60,00 ms
eNB_A → RELAY_1 | LTE privativo | 128,73 ms | 188,73 ms
RELAY_1 → RELAY_5 | LTE privativo | 86,33 ms | 275,05 ms
RELAY_5 → CPE_03 | LTE privativo | 76,65 ms | 351,70 ms
CPE_03 → ER_03 | Ethernet | 8,65 ms | 360,35 ms
Cinco enlaces, um por salto; total calculado antes do arredondamento.
Notes: SLIDE 49 — Caminho ótimo e decomposição do custo
4 · BUSCA A*
Tempo previsto: 02:17 | Janela: 73:43–76:00
FALA SUGERIDA
O caminho devolvido por A* sai do núcleo pela fibra até o eNodeB, atravessa dois repetidores LTE e termina no CPE do site, que entrega ao roteador de borda por cabo. A tabela decompõe o custo por enlace e mostra o acumulado.
Observe onde está o custo. Os três saltos de rádio LTE somam duzentos e noventa e um vírgula setenta e um, e o último salto por cabo custa oito vírgula sessenta e cinco. O meio domina o custo, e é por isso que a escolha entre LTE e 900 MHz importa mais do que o número de saltos.
Essa decomposição é parte da verificação da solução. Não basta confiar no custo informado pelo algoritmo: podemos conferir se cada enlace existe, se a origem e o destino correspondem à consulta e se a soma dos pesos reproduz o resultado.
Os valores foram arredondados apenas para apresentação. Por isso, a soma visual de parcelas com duas casas decimais pode diferir em um centésimo do total obtido com precisão completa. O script utiliza os valores originais para a verificação.
O exemplo também evidencia a diferença entre caminho exato e caminho único. O algoritmo retorna uma sequência concreta de custo mínimo, mas isso não implica que toda instância tenha apenas uma solução ótima. Empates devem ser interpretados segundo a política de desempate e a estrutura do grafo.

## Slide 50
4 · BUSCA A*
50 / 60
Perda de um meio e comutação para o outro
Condição inicial
NOC → eNB_A → RELAY_1 → RELAY_5 → CPE_03 → ER_03
Custo: 360,35 ms do modelo; acesso por pLTE.
Perturbação
Desativar a fibra NOC–eNB_A, o que retira todo o acesso pLTE a partir do núcleo.
Nova solução
NOC → SAF_01 → SAF_02 → RM_03 → ER_03
Custo: 453,51 ms do modelo; acesso por 900 MHz.
Notes: SLIDE 50 — Perda de um meio e comutação para o outro
4 · BUSCA A*
Tempo previsto: 01:53 | Janela: 76:00–77:53
FALA SUGERIDA
Agora altero a instância desativando a fibra entre o núcleo e o eNodeB A. Isso não remove um enlace qualquer: retira do núcleo todo o caminho de LTE privativo, e portanto o meio que servia este site.
O site não fica isolado. A busca encontra a rota pela malha de 900 MHz, e o custo sobe de trezentos e sessenta vírgula trinta e cinco para quatrocentos e cinquenta e três vírgula cinquenta e um. É exatamente isso que o duplo acesso compra, e o preço aparece no custo.
Essa demonstração verifica adaptação a uma alteração explícita de conectividade. Ela não simula automaticamente a detecção temporal de uma falha nem o tempo necessário para convergência de um protocolo de roteamento. O enlace foi desativado como entrada da consulta.
Também é importante incluir o caso em que o destino fica isolado. Nesse caso, a resposta correta é ausência de caminho. Um sistema integrado não deve transformar essa ausência em um plano que pressupõe desvio disponível. A comunicação explícita de insucesso é parte da correção funcional.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Conferir que o enlace desativado não aparece no novo caminho.

## Slide 51
4 · BUSCA A*
51 / 60
Esforço de busca no cenário de 60 nós
Custo uniforme
109 740
A*
99 963
3.540 pares ordenados de origem e destino distintos.
Redução agregada de expansões: 8,9%.
Com 30 nós a redução era 25,9%: ela DIMINUIU.
Duas medições em dois grafos; a vantagem não cresceu com o tamanho.
Notes: SLIDE 51 — Esforço de busca no cenário de 60 nós
4 · BUSCA A*
Tempo previsto: 02:54 | Janela: 77:53–80:47
FALA SUGERIDA
A avaliação agregada considera todos os pares ordenados de nós distintos: sessenta vezes cinquenta e nove, totalizando três mil quinhentas e quarenta consultas.
Nessas consultas, a busca de custo uniforme realiza cento e nove mil setecentas e quarenta expansões, enquanto A* realiza noventa e nove mil novecentas e sessenta e três. A redução agregada é aproximadamente oito vírgula nove por cento. Os custos coincidem em todos os pares verificados.
Peço atenção a este ponto, porque ele contraria a expectativa comum. No cenário de trinta nós a redução era de vinte e cinco vírgula nove por cento. Ao dobrar o número de nós, ela caiu para oito vírgula nove por cento. A vantagem da heurística não cresceu com o tamanho do grafo: diminuiu.
A explicação está na estrutura, não no tamanho. Este cenário tem duas redes de acesso quase paralelas, e a distância em linha reta informa pouco sobre qual meio é mais barato, porque meios diferentes têm velocidades diferentes. Uma heurística geométrica é fraca quando a geometria não prediz o custo.
Se eu tivesse apresentado apenas o resultado de trinta nós, a leitura natural seria que a vantagem cresce com o grafo. Duas medições em dois grafos mostram o contrário e continuam sendo apenas duas medições. Para estudar escalabilidade seria necessário variar sistematicamente tamanho e estrutura, controlar os demais fatores e medir tempo, memória e distribuição do esforço.
Para estudar escalabilidade, seria necessário variar sistematicamente tamanho e estrutura, controlar os demais fatores e medir também tempo, memória e distribuição do esforço por consulta. A estatística apresentada é descritiva e não deve ser ampliada além desse alcance.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Explicar o cálculo da redução agregada: 1 − 99963/109740.

## Slide 52
4 · BUSCA A*
52 / 60
Aprendizagem de heurísticas: possibilidade e cautela
Alvo de aprendizagem
Estimar h*(s), o custo ótimo restante, em instâncias para as quais seja possível obtê-lo.
Risco
Uma estimativa aprendida pode superestimar e invalidar a garantia de custo mínimo.
Uso conservador
Utilizar a estimativa apenas em desempates após f admissível; avaliar instâncias não vistas.
Notes: SLIDE 52 — Aprendizagem de heurísticas: possibilidade e cautela
4 · BUSCA A*
Tempo previsto: 01:35 | Janela: 80:47–82:22
FALA SUGERIDA
A aprendizagem pode ser investigada como forma de estimar o custo restante. No roteamento, distâncias ótimas podem ser calculadas por algoritmos de caminho mínimo. Em grafos dirigidos, calcular distâncias até um objetivo exige considerar as transições invertidas.
Esses rótulos são exatos em relação ao grafo e aos pesos, mas não são gratuitos: produzi-los exige computação. No planejamento, enumerar estados e obter custos ótimos pode ser muito mais caro do que no pequeno grafo de comunicação.
Uma heurística aprendida também pode superestimar o custo restante. Bons resultados médios não demonstram admissibilidade. Uma alternativa conservadora é utilizá-la apenas como desempate depois do valor de f calculado com uma heurística admissível. Outra linha seria estudar busca com subotimalidade limitada, mas a garantia exige condições próprias e não decorre de qualquer regressor.
Essa possibilidade é uma agenda de investigação. Não há treinamento de heurística implementado ou validado na demonstração atual.

## Slide 53
5 · INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO
53 / 60
Contrato entre diagnóstico, planejamento e busca
Evidências
Sujeito e contexto
Hipótese
Seleção explícita
Plano
Condições e ações
Rota
Mesmos extremos
Fixar nó afetado, origem, destino e versão da topologia.
Usar a base simulada e simulated=True no planejamento.
Validar o plano e verificar a rota que fundamenta o desvio.
O script da apresentação explicita a composição pela API; não executa intervenções em ns-3.
Notes: SLIDE 53 — Contrato entre diagnóstico, planejamento e busca
5 · INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO
Tempo previsto: 01:38 | Janela: 82:22–84:00
FALA SUGERIDA
A integração precisa preservar a identidade do incidente. O diagnóstico deve referir-se ao mesmo nó que aparece no estado inicial. A consulta de rota deve utilizar os mesmos extremos considerados na verificação de desvio.
O script da apresentação compõe explicitamente as APIs: seleciona a base simulada, constrói o problema com a opção simulated e informa o destino de roteamento. Essa explicitação é importante porque escolher apenas a topologia simulada na interface original não seleciona automaticamente todos os demais componentes do cenário.
Depois de construir o problema, validamos o plano e conferimos a rota usada para fundamentar a precondição. O script também examina se o nó excluído aparece no caminho.
A composição demonstra compatibilidade funcional entre os módulos. Ela não configura uma execução experimental completa do ambiente, pois ainda não envia ações a um simulador nem coleta medições posteriores. O contrato apresentado identifica exatamente onde esses mecanismos precisariam ser conectados.

## Slide 54
5 · INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO
54 / 60
Demonstração integrada: congestionamento
# demonstracao: incidente integrado
Caso: congestion Nó afetado: SAF_02
Base: simulated Planejamento: simulated=True
Origem: NOC Destino: ER_06
Diagnóstico: congestion, CF +0,888
Plano: contém reroute_traffic; validação positiva
Rota: NOC → eNB_A → RELAY_1 → RELAY_5 → CPE_06 → ER_06
Custo da rota: 509,55 ms do modelo
O desvio exclui SAF_02 e move o site da malha de 900 MHz para o pLTE.
Notes: SLIDE 54 — Demonstração integrada: congestionamento
5 · INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO
Tempo previsto: 01:58 | Janela: 84:00–85:58
FALA SUGERIDA
O incidente integrado utiliza o caso ilustrativo de congestionamento associado a SAF_02, um repetidor da malha de 900 MHz. A origem é NOC e o destino é ER_06, um site normalmente servido por essa malha. O sistema especialista produz a hipótese congestion com suporte zero vírgula oitocentos e oitenta e oito.
A integração converte essa hipótese em uma condição do problema de planejamento. A disponibilidade de rota alternativa é verificada evitando SAF_02 e preservando ER_06 como destino. O plano inclui o operador de desvio e é validado pela reaplicação das ações.
A rota apresentada abandona a malha de 900 MHz e alcança ER_06 pelo LTE privativo, sem atravessar o repetidor afetado. O custo sobe para aproximadamente quinhentos e nove vírgula cinquenta e cinco na escala do modelo, porque o desvio troca o meio de acesso do site.
Durante a demonstração, observamos quatro relações: hipótese e nó; nó e estado inicial; destino e consulta de viabilidade; plano e rota mostrada. A coerência dessas relações é a evidência de integração. A recuperação efetiva do tráfego continua sendo uma questão experimental futura.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Executar o comando; conferir base, predicado run-active, ação de desvio, destino e nó excluído.

## Slide 55
5 · INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO
55 / 60
Procedimento experimental proposto
ns-3 Manual: Random Variables; protocolo proposto para o projeto.
Etapa | Procedimento | Registro necessário
Especificar | Fixar hipóteses, variáveis, objetivos e critérios de exclusão. | Protocolo anterior à coleta.
Executar | Variar mecanismos e intensidades; repetir com fluxos aleatórios controlados. | Versões, configuração, sementes e identificadores de execução.
Avaliar | Comparar diagnóstico, planos e rotas com referências adequadas. | Resultados completos, abstenções, falhas e custos.
Analisar | Separar ajuste e avaliação; usar unidades independentes para inferência. | Efeitos, dispersão e limites de validade.
Protocolo proposto; não descreve uma campanha de ns-3 já realizada.
Notes: SLIDE 55 — Procedimento experimental proposto
5 · INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO
Tempo previsto: 01:02 | Janela: 85:58–87:00
FALA SUGERIDA
Uma campanha experimental deve começar pela definição das perguntas. Para diagnóstico, podemos perguntar se o sistema discrimina mecanismos semelhantes em condições não usadas no ajuste. Para planejamento, se as restrições permanecem satisfeitas sob combinações de falhas. Para busca, como o esforço varia com estrutura e pesos.
As execuções precisam registrar versão, configuração e controle da aleatoriedade. Em ns-3, sementes, números de execução e fluxos aleatórios devem ser tratados conforme a documentação da versão utilizada. Repetir o mesmo fluxo não cria uma nova replicação independente.
A análise deve separar ajuste e avaliação. Se parâmetros forem calibrados em determinados cenários, o desempenho final precisa ser estimado em condições reservadas. Também é necessário registrar insucessos e abstenções, evitando apresentar apenas exemplos bem-sucedidos.
Os indicadores e as unidades de análise precisam ser definidos antes de calcular intervalos ou testes estatísticos. Pacotes da mesma execução e pares do mesmo grafo compartilham dependências que não podem ser ignoradas.
FONTE / PROCEDÊNCIA
ns-3 Manual: Random Variables; protocolo proposto para o projeto.

## Slide 56
5 · INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO
56 / 60
O que cada evidência permite concluir
Evidência | Conclusão sustentada | Conclusão não estabelecida
Testes automatizados | Propriedades exercitadas passaram nas instâncias verificadas. | Ausência de todos os defeitos ou desempenho operacional.
Plano reaplicado | Sequência aplicável e objetivo atingido no modelo. | Execução física ou experimental bem-sucedida.
Prova da heurística | Limite inferior sob as hipóteses da função de custo. | Validade para qualquer métrica de rede.
870 consultas | Custos e esforço no grafo sintético selecionado. | Lei geral de escalabilidade ou validade externa.
Notes: SLIDE 56 — O que cada evidência permite concluir
5 · INTEGRAÇÃO E AVALIAÇÃO
Tempo previsto: 01:33 | Janela: 87:00–88:33
FALA SUGERIDA
Esta matriz resume a interpretação das evidências. Os testes automatizados verificam propriedades exercitadas por suas entradas. A auditoria encontrou todos os testes então executados aprovados, mas também identificou uma falha no comando de planejamento. Isso mostra que aprovação da suíte não cobre automaticamente toda interface de uso.
Reaplicar um plano verifica sua consistência com o modelo de transição. Uma prova da heurística estabelece uma propriedade matemática sob hipóteses. As oitocentas e setenta consultas caracterizam o comportamento sobre o grafo escolhido.
Essas evidências são complementares. Nenhuma precisa ser desvalorizada, mas cada uma deve sustentar a conclusão apropriada. A confiabilidade da apresentação depende de preservar essa correspondência.
Na documentação que acompanha o arquivo, registro o estado auditado e os comandos utilizados. Contagens de testes podem mudar com o desenvolvimento do repositório; por isso, a apresentação privilegia as propriedades verificadas e mantém os detalhes da execução no relatório de avaliação.

## Slide 57
6 · SÍNTESE E CONTINUIDADE
57 / 60
Contribuições e limitações do trabalho
Representação
Conhecimento, estado e custo são explicitados e podem ser inspecionados.
Implementação
Inferência, planejamento e roteamento possuem exemplos reproduzíveis e validação de saídas.
Validade
Resultados permanecem condicionados a casos ilustrativos, efeitos assumidos e topologia sintética.
Notes: SLIDE 57 — Contribuições e limitações do trabalho
6 · SÍNTESE E CONTINUIDADE
Tempo previsto: 01:27 | Janela: 88:33–90:00
FALA SUGERIDA
A contribuição do trabalho está na implementação de três métodos clássicos em torno de um domínio comum e na explicitação de suas interfaces. O conhecimento pode ser inspecionado regra por regra; os planos podem ser reaplicados; os caminhos podem ter seus custos recalculados.
Essa organização oferece uma base adequada para discutir correção algorítmica e modelagem. Também permite identificar onde a incerteza foi representada e onde ela foi simplificada. O diagnóstico possui graus de suporte, enquanto planejamento e roteamento operam com condições e custos determinados na instância.
As limitações principais são a ausência de calibração empírica dos limiares, o caráter ilustrativo dos casos e a falta de uma campanha documentada que conecte ações e observações de um simulador. O trabalho não apresenta esses limites como detalhes periféricos. Eles definem o alcance das conclusões e orientam os próximos experimentos.

## Slide 58
6 · SÍNTESE E CONTINUIDADE
58 / 60
Agenda de investigação e critérios de avanço
Prioridade | Pergunta | Critério de avanço
Validação diagnóstica | A base distingue falhas em casos não usados no ajuste? | Avaliação independente, com abstenções e ambiguidades.
Execução e realimentação | O ambiente confirma os efeitos previstos pelo plano? | Ações instrumentadas, observação posterior e replanejamento.
Generalização da busca | O benefício persiste em outras topologias e pesos? | Famílias controladas de instâncias e análise de esforço.
Reprodutibilidade | Outra pessoa consegue repetir os resultados? | Configurações, versões, comandos e artefatos completos.
Notes: SLIDE 58 — Agenda de investigação e critérios de avanço
6 · SÍNTESE E CONTINUIDADE
Tempo previsto: 00:00 | Janela: 90:00–90:00
FALA SUGERIDA
A continuidade pode ser organizada por critérios de avanço observáveis. Para o diagnóstico, o próximo passo é avaliar casos que não participaram da construção das regras. Isso inclui situações ambíguas, informação ausente e combinações de falhas.
Para o planejamento, o avanço é conectar os efeitos simbólicos à execução instrumentada. Uma ação pode falhar ou produzir um resultado diferente do previsto, o que exige observação e replanejamento.
Para a busca, é necessário investigar famílias de grafos e funções de custo. O resultado favorável em uma topologia não basta para caracterizar escalabilidade.
Por fim, a reprodução deve ser tratada como parte do método. A apresentação, o roteiro, os comandos e as configurações precisam corresponder à mesma versão. O objetivo é que outra pessoa consiga repetir o percurso de avaliação e contestar suas conclusões com base em artefatos verificáveis.

## Slide 59
7 · REFERÊNCIAS E DISCUSSÃO
59 / 60
Referências e procedência dos resultados
[1]
Shortliffe, E. H.; Buchanan, B. G. A Model of Inexact Reasoning in Medicine. Mathematical Biosciences, 23, 351–379, 1975.
[2]
Fikes, R. E.; Nilsson, N. J. STRIPS: A New Approach to the Application of Theorem Proving to Problem Solving. Artificial Intelligence, 2, 189–208, 1971.
[3]
Hart, P. E.; Nilsson, N. J.; Raphael, B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. IEEE TSSC, 4(2), 100–107, 1968.
[4]
Dijkstra, E. W. A Note on Two Problems in Connexion with Graphs. Numerische Mathematik, 1, 269–271, 1959.
[5]
ns-3 Project. Manual: Random Variables. Documentação de sementes, execuções e fluxos aleatórios. Consulta: 10 set. 2026.
[6]
Dantas, F. S. AI for Smart Grids: código, topologia, exemplos e testes. Repositório do projeto. Estado auditado registrado no relatório acompanhante.
Referências primárias; resultados do projeto reproduzidos pelo script acompanhante.
Notes: SLIDE 59 — Referências e procedência dos resultados
7 · REFERÊNCIAS E DISCUSSÃO
Tempo previsto: 00:00 | Janela: 90:00–90:00
FALA SUGERIDA
A fundamentação utiliza trabalhos primários sobre fatores de certeza, planejamento e busca heurística. A referência de Shortliffe e Buchanan contextualiza o raciocínio inexato por regras. Fikes e Nilsson fundamentam a representação e a estratégia de planejamento associadas a STRIPS. Hart, Nilsson e Raphael fornecem a referência histórica central de A*.
O artigo de Dijkstra contextualiza o problema de caminhos mínimos. A documentação de ns-3 é utilizada para orientar a proposta de controle da aleatoriedade em uma campanha futura, não como evidência de experimentos já executados.
Os resultados numéricos apresentados provêm do código e das instâncias do repositório. O roteiro contém os comandos correspondentes e o relatório identifica as condições de verificação. As referências são complementares: a literatura fundamenta conceitos, enquanto o repositório fornece evidência da implementação particular examinada nesta apresentação.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Não ler a bibliografia integralmente. Indicar que os links também constam no roteiro.
[1] https://www.shortliffe.net/Buchanan-Shortliffe-1984/Chapter-11.pdf
[2] https://ai.stanford.edu/~nilsson/OnlinePubs-Nils/PublishedPapers/strips.pdf
[3] https://ai.stanford.edu/~nilsson/OnlinePubs-Nils/PublishedPapers/astar.pdf
[4] https://doi.org/10.1007/BF01386390
[5] https://www.nsnam.org/docs/manual/html/random-variables.html
[6] https://github.com/fsd-dantas/ai4systems

## Slide 60
7 · REFERÊNCIAS E DISCUSSÃO
60 / 60
Discussão
Qual evidência adicional seria necessária para transformar uma recomendação válida no modelo em uma decisão confiável no ambiente?
Validação das hipóteses de diagnóstico.
Correspondência entre efeitos planejados e observados.
Adequação da função de custo e do cenário experimental.
Código, roteiro e demonstrações permitem examinar e reproduzir o argumento.
Notes: SLIDE 60 — Discussão
7 · REFERÊNCIAS E DISCUSSÃO
Tempo previsto: 00:00 | Janela: 90:00–90:00
FALA SUGERIDA
Encerro retomando a distinção central: uma solução pode estar correta em relação ao modelo e ainda exigir evidências adicionais para orientar decisões no ambiente.
No diagnóstico, essa passagem depende de validar as associações entre evidências e hipóteses. No planejamento, depende de verificar se as ações produzem os efeitos previstos. No roteamento, depende de justificar a correspondência entre os pesos escolhidos e o objetivo de comunicação que realmente importa.
Gostaria de propor uma discussão sobre qual dessas interfaces representa a maior limitação no estágio atual e qual experimento seria mais informativo para reduzi-la. Uma resposta pode priorizar a calibração da base; outra pode priorizar a execução instrumentada do plano. O critério que proponho é a capacidade de produzir evidência que possa confirmar ou refutar uma hipótese concreta. Obrigado; fico à disposição para discutir as decisões de modelagem e os resultados.
CONDUÇÃO / DEMONSTRAÇÃO
Abrir a discussão. Usar o roteiro e o script de demonstração para aprofundar perguntas técnicas.